## Slide 1: MAXHUB新品培训

## Slide 2: 近期案例

## Slide 3: 近期案例
问题：
PC/安卓模块无信号，模块能启动
思路：
①升级全部TV主板/安卓转接板(9777)固件
②更换安卓转接板
原因：
以前出货的安卓转接板存在设计缺陷，新料已修复
Notes: 增加小测试。根据名称确认机型

## Slide 4: 近期案例
问题：
电磁笔书写出现跳线、无法双笔书写等故障
思路：
①更换新笔、确保笔不是同颜色
②更新电磁控制板固件、TV主板软件、白板软件
③更换电磁控制板
④前三项无效返厂
原因：
①客户使用旧笔、同色笔
②电磁屏控制板固件、硬件存在问题
Notes: 增加小测试。根据名称确认机型

## Slide 5: 近期案例
问题：
电容屏跳点、无故出现触摸点
思路：
①更新电容屏控制板固件、TV主板软件
②更换电容屏控制板
③前两项无效返厂
原因：
电磁屏研发仍有未解决缺陷，原因分析中
Notes: 增加小测试。根据名称确认机型

## Slide 6: 近期案例
问题：
MJ机型红外框全通道局部无触摸
思路：
确认现象后返厂
原因：
已出货触摸框连接件存在设计缺陷容易在运输过程中接触不良，改良设计已在生产
Notes: 增加小测试。根据名称确认机型

## Slide 7: 近期案例
问题：
激活提示无法提交，无法激活
思路：
①重新烧录主板序列号
②收集序列号、客户信息给总部
原因：
部分出厂机型未扫描或未烧录序列号
Notes: 增加小测试。根据名称确认机型

## Slide 8: 近期案例
问题：
MJ/I款机型手机投屏遇到任何问题，特别是搜索不到apple tv
思路：
①更新到最新软件(20170714)
②开关热点、重启、iphone多点几次搜索镜像
③在应用商城下载并安装手机传屏，安装后重启(PC模块)
④U盘重新升级510软件
⑤建议使用传屏助手
原因：
软件仍存在缺陷
Notes: 增加小测试。根据名称确认机型

## Slide 9: 近期案例
问题：
无线投屏断线、体验问题
思路：
①升级最新软件
②无线传屏插到510的USB口升级
③更换电脑尝试
④确认客户无线传屏使用距离、干扰源等
原因：
①无线传屏体验研发在逐步改善
②前置USB口有可能无法升级无线传屏模块
③电脑驱动对无线传屏效果有很大影响
④客户无线环境对无线传屏效果有很大影响
Notes: 增加小测试。根据名称确认机型

## Slide 10: 近期案例
问题：
自行安装软件不兼容
思路：
①PC模块和普通电脑无异
②安卓系统统一回复第三方软件不保证兼容性
原因：
安卓系统高度定制，硬件性能与主流手机存在较大差距
Notes: 增加小测试。根据名称确认机型

## Slide 11: 近期案例
问题：
MJ/I款机型重装WINDOWS系统后整机无法正常使用
思路：
①指导客户插着pc模块恢复出厂设置
②派单，申请一块刷好系统的硬盘给客户更换
原因：
①Windows系统有定制，重装之后无法正常使用
②把恢复盘里的内容格式化后恢复出厂设置也无法恢复pc模块
Notes: 增加小测试。根据名称确认机型

## Slide 12: 近期案例
问题：
客户需要固定IP上网，不知道怎么设置
思路：
①先设置510里的IP设置
②PC模块机型还需要在PC模块内设置网卡IPv4。IP自动获取，DNS写内网DNS
③可参考乐知 MAXHUB增强/旗舰版用网线固定IP、连接内网操作指南
Notes: 增加小测试。根据名称确认机型

## Slide 13: 近期案例
问题：
脚架发错
思路：
①标准版补发9060A
②增强/旗舰版按照BOM表补发
原因：
工厂问题
Notes: 增加小测试。根据名称确认机型

## Slide 14: 近期案例
问题：
MC机型配SP05无法配对
思路：
20170708软件已修复
Notes: 增加小测试。根据名称确认机型

## Slide 15: 近期案例
问题：
无线传屏升级过程中闪屏
思路：
安抚客户，研发在解
Notes: 增加小测试。根据名称确认机型

## Slide 16: 壁挂安装
广州视睿电子科技有限公司
Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd

## Slide 17: 墙面（非承重墙）安装要求
①墙体加固：根据壁挂大小确定墙体加固面积，在相应位置的墙体上刨开空心砖，使用红砖、水泥沙浆砌筑、灌注处理。
②局部用水泥灌浆：在安装膨胀螺丝位置上方的空心砖打个洞，向下方和水平方向灌上细石混凝土。
③穿墙螺丝：如果挂机墙面的另一面有足够的空间，可在安装膨胀螺丝的位置，打入穿墙螺丝，两头背板固定。
备注：一般新建筑建议用墙面浇筑，旧建筑一般建议用穿墙螺丝进行固定。但采取哪种处理方式需根据现场实际使用环境进行评估，以上方案仅供参考。

## Slide 18: 壁挂安装要求
将壁挂架放在墙上水平校准后进行画孔位，壁挂架上面孔位必须≥6个
（如果大于80寸，需≥8个），壁挂架下面孔位≥2个。
注意事项：
1、膨胀胶塞全部进入墙体，且进入承重墙（除去涂层/夹板/或其他覆盖物质）至少4.5cm
2、为更安全地使用本设备，在壁挂条卡在壁挂板后建议设备的中心线与壁挂板中心对齐，以确保安全。

## Slide 19: ST23移动脚架
广州视睿电子科技有限公司
Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd

## Slide 20: 整体效果图

## Slide 21: 移动脚架效果图
Notes: 是否适用于U字型壁挂？

## Slide 22: 移动脚架六视效果图
22

## Slide 23: 五金主件
适用于55-86英寸平板电视，最重可承重180KG
Notes: C55MC适合么？

## Slide 24: 五金配件
*拆除包装箱后，请确认五金主件和五金配件是否齐全
30pcs

## Slide 25: 安装步骤
一、把轮子装在底座上面，用活动扳手锁紧
二、将左右立柱B和C与底座A固定

## Slide 26: 安装步骤
四、将挡板D插入到左右立柱中
三、将支撑管E与左右立柱连接

## Slide 27: 安装步骤
五、将整机固定件F与左右立柱连接
六、组装完后的效果图

## Slide 28: 整机上架步骤—墙板的安装方式
一、将墙板安装在立柱上
二、组装完后的立体效果
墙板在整机包装箱内
标准版为普通的墙板
增强版和旗舰版为带钩的墙板

## Slide 29: 安装步骤—整机带壁挂条的安装方式
一、用合适的螺丝将电视机和挂条组装起来
二、将组装好电视机的挂条挂到墙板上并锁紧安全螺栓
*确保刹车锁住，此
步骤至少需要2个专业
人员完成

## Slide 30: 安装步骤—整机不带壁挂条的安装方式
一、将整机安装到脚架上。
二、将挂好的整机用整机固定件选择合适的孔位锁紧
*确保刹车锁住，此
步骤至少需要2个专业
人员完成

## Slide 31: 安装步骤—整机安装孔位参照表

## Slide 32: 激活
广州视睿电子科技有限公司
Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd

## Slide 33: 整机激活
1.扫描整机二维码，选择“自行激活”

## Slide 34: 整机激活
2.输入用户信息，点击“下一步”

## Slide 35: 整机激活
3.安装验收并评价我们的产品

## Slide 36: 整机激活
4.签名并填写电话号码，完成激活

## Slide 37: 调试
广州视睿电子科技有限公司
Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd

## Slide 38: 升级会议机
把会议机更新至最新版本
必须在连外网的情况下检测版本

## Slide 39: 设置会议机
1.选择客户喜欢的主题和壁纸
2.声音以及亮度调至合适
3.按客户需求更改设备名称
4.连上网络，保证网络能通外网
5.开启无线热点
6.设置好日期和时间

## Slide 40: 检查触摸框
在白板下用手指画圈
画圈中途不能断线

## Slide 41: 检查电磁屏
在白板下用电磁笔来回划线
画线中途不能断线

## Slide 42: 检查摄像头
打开摄像头检查
1.能否开启摄像头
2.摄像头是否可以自动切换

## Slide 43: 检查麦克风
控制面板 - 硬件和声音 - 声音
检查阵列麦克风能否识别声音

## Slide 44: 检查无线传屏
使用并检查无线传屏
1.图像清晰
2.传输流畅
3.触摸回传
4.四分屏

## Slide 45: Thanks